# Text boxes

BENZING Express G2

3 pasi pentru utilizarea rapida a ceasului

ZZ = zi, LL = luna, AA = an

hh = Ora, mm = Minute, ss = Secunde

### 2. DATA/ORA

In acest meniu se poate seta ora si data ceasului daca se efectueaza antrenamente in afara sezonului, iar ceasul nu indica ora corecta.

Numerele afisate pe ecran de la pozitia cursorului pot fi modificate cu butoanele din mijloc.

Cursorul poate fi mutat spre dreapta daca se apasa tasta verde.

Dupa ce cursorul a fost pus pe ultima cifra aferenta secundelor si se apasa butonul verde ceasul va arata ca in figura urmatoare:

Daca se apasa butonul verde (OK) modificarile efectuate vor fi salvate.

Daca se apasa butonul rosu modificarile efectuate nu vor fi salvate.

### 3. SISTEM

Aceasta optiune afisaza informatiile despre ceasul BENZING Express G2.

Cu butonul verde (cheia) este posibil sa se seteze volumul sonorului si contrastul ecranului.

Antene conectate

Conexiunea cu Ceasul Express G2

Alimentarea

Tara       Clubul      Anul    Seria porumbelului    Sexul

# Instalarea cesului in Crescatorie

1.	Conectati ceasul BENZING Express G2 (A) la Adaptorul de antene (B) prin intermediul cablului de conectare (E).

2.	Conectati toate antenele EFA (C) la Adaptorul de antene (B).

3.	Conectati mufa alimentatorului (D) la Adaptorul de antene (B).

4.	Conectati alimentatorul (D) la sursa de curent 220V (priza).

### Informatii privind functionarea Adaptorului de Antene:

Dupa ce au fost conectate toate cablurile si s-a conectat sursa de alimentare adaptorul verifica automat antenele conectate. Ceasul este alimentat cu tensiune de la adaptorul pentru antene. Informatiile privind starea sistemului sunt aratate prin intermediul ledurilor aferente adaptorului (controler) pentru antene.

Indicator

Se pot conecta

maxim 4 antene

Manual crescator • Valid incepand cu 7 Octombrie 2008 • Part.No.: 675990	Pagina 1 / 2

GANTNER Pigeon Systems GmbH • www.benzing.cc – www.benzing.ro

# Pasul 1

BENZING Express G2

3 pasi pentru utilizarea rapida a ceasului

A	Ceasul BENZING Express G2

B	Adaptorul de antene

C	Antena (G2) cu 3 m cablu

D	Alimentator

E	Cablu conexiune 5m

Contrast ecran

Numarul total de porumbei

Seria senzorului        Culoarea  por.              Pozitia porumbelului selectat

ACCESORII SUPLIMENTARE:

F	Adaptor de antene secundar, pentru a putea conecta alte 4 antene EFA

G	Cablu pentru conectarea adaptoarelor de antene.

H	Antene G2 aditionale

Pentru a tipari listele este necesar sa conectati ceasul BENZING Express G2 la imprimanta prin intermediul clubPoint sau la PC care are instalat programului de tiparire.

Cu butoanele din mijloc se poate selecta lista cu porumbeii cuplati sau lista de sosiri.

Daca se apasa butonul verde se va tipari lista selectata.

Lista cu porumbeii cuplati: Toti porumbeii cuplati cu senzori vor fi tipariti.

Lista de sosiri: Toti porumbeii sositi si constatati vor fi tipariti.

### 6. STERGE CONCURS

Dupa ce un concurs a fost inchis si evaluat la club si s-a tiparit lista cu porumbeii sositi, concursul trebuie sters. Porumbeii inscrisi la acest concurs pot sa fie imbarcati la alt concurs doar daca concursul este sters.

Nota: Daca nu sunt concursuri inchise ceasul va afisa un mesaj de avertizare.

Ceasul Benzing G2 poate gestiona pana la 8 concursuri simultane. Toate concursurile oprite si evaluate vor fi afisate pe ecran.

Cu butoanele din mijloc selectati concursul care trebuie sters. Concursul selectat va fi afisat intr-un patrat.

Apasati butonul verde "X" pentru a sterge concursul.

Un concurs poate fi sters doar daca a fost oprit si evaluat la Club.

Cursor

Se vor folosi butoanele din mijloc (sageata jos/dreapta) pentru selectarea si modificarea optiunilor.

Validarea modificarilor efectuate se va face apasand tasta verde.

### 4. ANTENA

In acest meniu sunt afisate finformatii cu privire la antenele conectate.

Sunt afisate pentru fiecare controler de antene in parte numarul de serie, versiunea de software si versiunea hardware. Cele patru cercuri aferente fiecarui controler indica daca sunt conectate sau nu antenele. Toate antenele conectate vor avea un punct in centrul cercului corespunzator mufei unde sunt conectate.

Daca se pune un senzor pe antena, ceasul va emite un semnal acustic, iar cercul aferent antenei testate va fi marcat cu semnul "X".

### 5. TIPARIRE

In acest meniu se pot tiparii listele cu porumbeii cuplati cu senzori si cei sositi de la concursuri sau antrenamente.

Antenele G2

= Antena conectata

= Test antena OK

BENZING Express G2

Setari Aditionale

# Pasul 2

### Ora:

Ora ceasului va fi afisata pe ecran. Ora este setata automat la Club in momentul in care incepe imbarcarea porumbeilor. In timpul concursurilor si antrenamentelor ora nu poate fi schimbata.

### Zona de informatii:

Este zona principala a ecranului. Daca sunt concursuri sau antrenamente active in ceasta zona va fi afisata lista cu porumbeii sositi. Se poate naviga prin lista cu cele doua butoane din mijloc.

### Antene Conectate:

Aici este afisat numarul total de antene conectate. Antenele sunt recunoscute automat de catre ceasul BENZING Express G2. La adaptorul de antene sunt leduri care indica daca antenele sunt conectate corespunzator.

### Porumbei sositi:

In cazul in care sunt concursuri sau antrenamente in desfasurare va fi afisat numarul total de porumbei sositi.

Dupa conectarea sursei de alimentare ecranul se va aprinde si va afisa logo BENZING si versiunea de software instalata. Ceasul va verifica toate dispozitivele conectate inainte de a afisa ecranul de start:

Nume Columbofil	Ora

Zona de informatii

Linie mesaje

Antene Conectate	Porumbei sositi

### Numele Columbofilului:

Numele va fi afisat doar dupa ce datele vor fi introduse in ceas prin intermediul computerului.

# Meniul Principal

Informatii despre Controler 2

Mai jos sunt descries setarile aditionale pentru ceasul Benzing G2.

Pentru a intra in meniul de setari aditionale trebuie sa tineti apasat simultan butonul rosu si cel verde timp de 3 secunde.

In meniul de setari aditionale se pot selecta mai multe optiuni. Aceste optiuni sunt afisate pe ecran prin icoane grafice si text.

Cu butoanele din mijloc se poate naviga prin meniu.

Optiunea selectata este intotdeauna afisata in centrul ecranului si este delimitata graphic intr-un patrat.

Daca se apasa butonul din imagine (OK) se va intra in optiunea meniului selectat. (butonul verde)

Prin apasarea butonului rosu (sageata de intoarcere) ceasul va iesi din optiunea selectata. In general butonul rosu aferent icoanei din imagine inseamna anularea operatiunilor sau parasirea meniului fara a salva modificarile efectuate.

### 1. PORUMBEI

Daca se selecteaza aceasta optiune pe ecranul ceasului va fi afisata lista cu porumbeii cuplati cu inele sensor.

Daca nu este nici un concurs in desfasurare porumbelul afisat poate fi sters din memoria ceasului daca se tine apasat butonul din imagine timp de 3 secunde

Manual crescator • Valid incepand cu 7 Octombrie 2008  • Part.No.: 675990	Pagina 2 / 2

GANTNER Pigeon Systems GmbH • www.benzing.cc – www.benzing.ro

Volum sonor

Informatii despre Controler 1

1.     2.

BENZING Express G2

Setari Aditionale

# Pasul 3

min. 1 m (3 feet)

Se pot conecta

maxim 4 antene

# Concursuri si Antrenamente

In zona informatii ultimul character afisat reprezinta concursul la care a fost imbarcat porumbelul..

"T"       = Porumbelul a sosit de la antrenament

"1".."8" = Numarul concursului de la care a sosit porumbelul.

Toti porumbeii sositi sunt afisati in lista de sosire in ordinea sosirii.

Cu butoanele din mijloc se poate naviga prin lista cu porumbeii sositi. Cand soseste un porumbel acesta va fi afisat pe ecran in zona de informatii.

Daca se apasa butonul rosu o singura data se va iesi din lista si va fi afisat ultimul porumbel sosit.

### Inchiderea antrenamentului

Daca de tine apasat timp de 3 secunde butonul rosu antrenamentul va fi inchis.

### Inceperea unui antrenament

Apasati butonul verde pentru 3 secunde.

Pe ecranul ceasului va fi afisat mesajul "Antrenament activ" iar in linia de mesaje  va fi afisat "TRA".

Nota: Daca exista concurs in desfasurare va fi afisat simbolul  ( ) in linia de mesaje.

Afisarea informatiilor porumbeilor sositi:

In momentul in care un porumbel trece peste antena EFA, senzorul este scanat si pe ecran va fi afisata ora sosirii.

Locul                  Data si Ora Sosirii      Concursul

Zona informatii

Seria porumbelului

Lista sosirilor

Pozitia cursorului